## Slide 1
CNC 매크로 프로그램 교육자료
O0852 프로그램 완전 분석
링형 부품 자동 연속 가공 시스템 | FANUC 매크로
프로그램 구조 및 흐름 이해
파라미터 입력 방법 및 변수 해설
가공 사이클 상세 분석
알람 코드 및 안전 주의사항

## Slide 2
목차
O0852 교육자료 구성
01
전체 요약
프로그램이 하는 일 한눈에 보기
02
프로그램 구조
4개 서브프로그램 관계도
03
입력 파라미터
작업자가 수정하는 변수 (#101~#123)
04
소재별 이송속도
CN / RS / CM 자동 설정
05
고급 설정 & 안전체크
시스템 변수 및 검증 로직
06
가공 사이클 상세
면삭 → 스텝 → 챔퍼 → 절단
07
오토링크 & 잔재 가공
자동 소재 인출 시스템
08
알람 코드표
에러 번호별 원인과 대처
09
기계별 M코드 매핑
9대 기계 설정표
10
작업자 주의사항
안전 수칙 및 체크리스트

## Slide 3
1. 전체 요약
O0852는 어떤 프로그램인가?
O0852는 CNC 선반에서 파이프 소재를 자동으로 연속 가공하여 링형 부품(부싱/베어링류)을 대량 생산하는 FANUC 매크로 프로그램입니다.
매크로 자동화
변수 입력만으로 소재/치수/조건 설정
연속 가공
면삭→스텝→챔퍼→절단 사이클 자동 반복
오토링크
소재 부족 시 자동 인출 후 재가공
안전 검증
30개 이상 알람으로 입력 오류 사전 차단
현재 설정값 기준 가공 요약
항목 | 소재 | 완성품 | 생산
규격 | CN, OD70 × ID56 길이 543mm | OD64.9 × ID58.3 길이 7.823mm | 1개당 9.843mm 소비 1회 인출당 약 6개

## Slide 4
2. 프로그램 구조
4개 서브프로그램의 호출 관계
O0852
메인 셋업
파라미터 입력 입력값 검증 기계 설정
O9001
메인 로직
길이/개수 계산 알람 체크 가공 시작 명령
O9002
메인 가공
면삭 → 스텝절삭 챔퍼 → 절단 오토링크 반복
O9003
잔재 가공
남은 소재 인출 척 길이 재설정 최종 가공 사이클
→
→
→
M98 P9001
M98 P9002
M98 P9003
사용 공구 정리
공구 | 용도 | 주요 공정 | 비고
T01 | 보링바 (내경 가공) | 황삭, 정삭, 챔퍼 | 메인 가공 공구
T02 | 절단 바이트 | 면삭, 절단 | 면삭 + 파팅
T03 | 오토링크용 | 소재 인출 | 클램프/언클램프

## Slide 5
3-1. 입력 파라미터 — 기본 설정
작업자가 수정하는 변수 #101 ~ #108
이 영역만 작업자가 수정합니다 (Line 4~29)
변수 | 설명 | 현재값 | 입력 규칙
#101 | 소재 길이 끝자리 | 43 | 0 ~ 99 범위
#102 | 소재 길이 백자리 | 500 | 0, 100, 200, 300, 400, 500만 가능
#103 | 척 길이 (물림 길이) | 75 | mm 단위
#104 | 초기 면삭량 | 1 | 최대 40까지
#105 | 소재 종류 | 1 | 1=CN, 2=RS, 3=CM
#106 | 가공 유형 | 3 | 3=챔퍼, 4=챔퍼(확장)
#107 | 황삭 ON/OFF | 0 | 0=OFF, 1=ON
#108 | 단품 모드 | 1 | 1=한개씩 가공
소재 길이 계산법: #101 + #102 = 전체 소재 길이
예시: #101=43, #102=500 → 500 + 43 = 543mm

## Slide 6
3-2. 입력 파라미터 — 치수 데이터
완성품 규격 변수 #109 ~ #118
변수 | 설명 | 현재값 | 단위
#109 | 소재 외경 (RAW OD) | 70 | mm
#110 | 소재 내경 (RAW ID) | 56 | mm
#111 | 완성 외경 (FIN OD) | 64.90 | mm
#112 | 완성 내경 (FIN ID) | 58.30 | mm
#113 | 완성 길이 (FIN LENGTH) | 7.823 | mm
#114 | 절단 바이트 폭 (TIP WIDTH) | 2.02 | mm
#115 | 내경 R (ID RADIUS) | 0.34 | mm
#116 | 외경 R (OD RADIUS) | 0.36 | mm
#117 | 내경 챔퍼 (ID CHAMFER) | 0.37 | mm
#118 | 외경 챔퍼 (OD CHAMFER) | 0.60 | mm
#119 | 길이>40mm 확인 플래그 | 0 | 40초과 시 1 필수
부품 단면 개념도
← OD: 64.90mm →
← ID: 58.30mm →
길이: 7.823mm

## Slide 7
3-3. 입력 파라미터 — 절삭 조건
#120 ~ #123
변수 | 설명 | 현재값 | 비고
#120 | T01 공구 RPM | 1700 | 보링바 회전수
#121 | T02 공구 RPM | 1700 | 절단 바이트 회전수
#122 | 인출 거리 (PULL DIST) | 1 | 오토링크 시 소재 인출 거리
#123 | 여유값 (MARGIN) | 0.2 | 0~3 범위, 가공 마진
실제 이송속도(F) = RPM × Feed 계수 (소재별로 자동 계산됩니다)

## Slide 8
4. 소재별 이송속도 자동 설정
#105 소재 종류에 따라 이송 계수가 자동 결정됩니다
소재 | #124 (T01 황삭) | #125 (T01 스텝) | #126 (T01 챔퍼) | #127 (T02 절단) | F값 예시 (RPM=1700 기준)
CN (#105=1) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 황삭 F255
RS (#105=2) | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 황삭 F221
CM (#105=3) | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 황삭 F221
기타 (DEFAULT) | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 황삭 F255
이송속도 계산 공식
F값 = RPM × Feed 계수
예시 1) T01 CN소재 황삭: F = 1700 × 0.15 = 255 mm/min
예시 2) T01 CN소재 스텝: F = 1700 × 0.12 = 204 mm/min
예시 3) T02 CN소재 절단: F = 1700 × 0.09 = 153 mm/min
RS 소재는 전체적으로 이송이 낮습니다 (경도가 높아 보수적 절삭)

## Slide 9
5. 고급 설정 & 안전 체크
시스템 변수 #500 시리즈 — 작업자 수정 금지 구간
DANGER: STOP EDITING — 이 구간은 시스템 자동 설정입니다. 작업자 수정 금지!
변수 | 설명 | 현재값 | 역할
#530 | 안전 길이 | 12 | 척 끝에서 안전거리 확보
#531 | 척 잔여 최소 길이 | 15 | 가공 후 최소 15mm 조(jaw) 물림 유지 (소재 이탈 방지)
#532 | 척-투-죠 거리 | 1.03 | 척-죠 물리적 간격
#506 | Z축 황삭 최대 깊이 | 55 | 한 번에 가공할 최대 Z길이
#507 | Z축 황삭 여유 깊이 | 1 | 황삭 시 Z방향 여유
#508 | T01 노즈 R | 0.2 | 공구 끝 반경
#509 | 황삭 간격 | 0.4 | X방향 간격
#510 | 챔퍼 간격 | 1 | 챔퍼 절삭 시 간격
RS40 / 소경(OD<30mm) 안전 보정
RS40 소재 또는 외경 30mm 미만 → #129=15 (잔재보정 15mm 자동 추가, 강성 부족 대비)

## Slide 10
6-1. 가공 사이클 전체 흐름
O9002 메인 가공 프로세스
좌표계 설정 G10 L2 P0 Z[#103]
면삭 (T02) 끝면 평삭
스텝절삭 (T01) 황삭/정삭
챔퍼 (T01) OD-R / ID-R
절단 (T02) 부품 분리 → M12
→
→
→
→
↻ 개수(#517)만큼 반복 → 소재 부족 시 오토링크(N210) → 면삭부터 재시작
주요 계산 변수
계산식 | 의미 | 현재값
#505 = #113 + #114 | 1개당 가공 단위 | 9.843mm
#500 = #103 - #530 | 유효 가공 길이 | 63mm
#517 = FIX[#500/#505] | 1회 인출당 가공 개수 | 6개
#518 = #517 × #505 | 1회 총 가공 길이 | 59.058mm
#140 = #101+#102-#129 | 전체 소재 길이(보정) | 543mm

## Slide 11
6-2. 가공 상세 — 면삭 & 스텝절삭
N100 면삭 → N130 스텝절삭
N100 면삭 (Face Cutting) — T02
1. G00 W3. T02 ← T02 공구 선택, Z+3 접근
2. X[#501] ← X74(소재외경+4) 위치
3. Z0. ← Z원점(워크 끝면)
4. G97 M03 S1700 ← 정속회전, 정회전
5. G98 G01 X[#502] ← X52.5까지 면삭
F = 1700 × 0.09 = 153 mm/min
6. G00 X[#111] T01 ← T01로 교환
N130 스텝절삭 (Step Cutting) — T01
[황삭] #107=1일 때만 실행
X[#111+0.4] 위치에서 Z방향 직선절삭
F = 1700 × 0.15 = 255 mm/min
[정삭] #106=3일 때 실행
X[#111] 완성외경에서 Z방향 정밀 절삭
F = 1700 × 0.12 = 204 mm/min
M[#134] 보링바 DOWN → G4 X.1 대기 → U0.2 빠짐
N160 챔퍼 가공 (Chamfer) — T01
TYPE 3 (#106=3): 기본 챔퍼
완성외경 위치 → 챔퍼 시작점 접근
X[#111-(#510+#116)×2] : OD-R 가공
X[#111+(#510+#115)×2] : ID-R 가공
TYPE 4 (#106=4): 확장 챔퍼
+ 보링바 UP/DOWN 추가 동작
+ 완성길이 위치에서 #118/#117 추가 챔퍼
N180 절단 (Cutting) — T02
TYPE 3: 챔퍼 동시 절단
Z[#118-#522] 위치 진입
X[#111] → U-[#118×2] W-[#118] 경사절삭
X[#504] 내경까지 관통 → M12 배출
TYPE 4: 직선 절단
Z-[#522] 위치에서 수직 진입
X[#503] → X[#111] → X[#504] 관통
M12 부품 배출

## Slide 12
7. 오토링크 & 잔재 가공
N210 자동 소재 인출 시스템
오토링크 동작 순서 (N210)
1
M05 스핀들 정지
안전을 위해 회전 정지
2
G00 T03 → X0
오토링크 공구 선택, 중심 이동
3
Z[-#522+#122]
인출 위치로 접근 (F200)
4
M[#132] 오토로더 CLOSE
오토로더가 소재를 잡음
5
M69 척 UNCLAMP
척이 소재를 놓음 (2.5초 대기)
6
W[가공길이+여유]
소재를 앞으로 당김
7
M68 척 CLAMP
척이 소재를 다시 잡음 (2.5초 대기)
8
M[#131] 오토로더 OPEN
오토로더 해제
9
G00 Z100. → GOTO 100
안전위치 복귀 → 면삭부터 재시작
안전 경고
오토링크 동작 중에는
척이 열리고 닫히는 구간이 있습니다.
이 구간에서 절대로
소재나 공구에 손대지 마세요!
대기 시간(G04)이 충분히 설정되어
있으므로 임의로 줄이지 마세요.
O9003 잔재 가공
오토링크 횟수를 모두 사용한 뒤
남은 소재를 처리하는 서브프로그램
1. 남은 소재 길이 계산 (#540)
2. 척 길이 재설정 (#103=#530+#540)
3. 좌표계 재설정 (G10 L2 P0)
4. 면삭→스텝→챔퍼→절단 반복
5. 완료 후 M99 리턴

## Slide 13
8. 알람 코드표
에러 발생 시 알람 번호로 원인을 확인하세요
알람 | 조건 | 의미 | 조치
1 | #140 > 580 | 소재 길이 580mm 초과 | #101, #102 확인
2 | #109 < #111 | 소재 외경 < 완성 외경 | #109, #111 확인
3 | #110 > #112 | 소재 내경 > 완성 내경 | #110, #112 확인
4 | #125 >= 0.14 | T01 스텝 이송 과대 | 소재종류(#105) 확인
5 | #102 단위 오류 | 100단위 아님 | 0/100/200/300/400/500
6 | #101 > 99 | 끝자리 범위 초과 | 0~99로 수정
7 | #140 <= #103 | 소재 길이 부족 | 소재 길이 확인
10 | #104 > 40 | 초기 면삭량 과대 | #104를 40이하로
101~ | 변수 미입력 | 해당 변수가 -9999 | 해당 변수 입력
203 | OD <= ID | 소재 외경 <= 내경 | #109, #110 확인
204 | FIN OD <= ID | 완성 외경 <= 내경 | #111, #112 확인
208 | TIP >= FIN LEN | 절단폭 >= 완성길이 | #114, #113 확인

## Slide 14
9. 기계별 M코드 매핑
#130 기계번호에 따른 오토로더/보링바 M코드
기계번호 | 이름 | AL OPEN (#131) | AL CLOSE (#132) | BR UP (#133) | BR DOWN (#134)
1 | AL-1 | M56 | M55 | M54 | M53
4 | HA-4 | M52 | M51 | M54 | M53
5 | AL-5 | M171 | M170 | M53 | M54
7 | AL-7 | M64 | M63 | M53 | M54
8 | AL-8 | M64 | M63 | M54 | M53
9 | AL-9 | M63 | M64 | M53 | M54
10 | AL-10 | M64 | M63 | M54 | M53
13 | HA-S3 | M56 | M55 | M54 | M53
14 | HA-S4 | M56 | M55 | M54 | M53
AL = Auto Loader (자동 소재 공급장치) | BR = Boring bar (보링바)
기계 변경 시 #130 값만 해당 번호로 수정하면 M코드가 자동 매핑됩니다

## Slide 15
10. 작업자 주의사항
안전 수칙 및 필수 체크리스트
필수 확인 사항
1. 수정 가능 영역: #101~#123만 수정
→ DANGER 이후 구간은 절대 수정 금지
2. #119 확인: 완성길이 > 40mm → #119=1 필수
3. #102 입력: 0/100/200/300/400/500만 허용
4. #101 입력: 0~99 범위만 허용
5. 기계 변경 시 #130만 수정
안전 관련
1. 오토링크 중 개입 금지
척 개폐 중 소재/공구 접촉 금지!
2. RS40 소재: 안전보정 자동 적용 (15mm)
강성 부족 대비, 임의 해제 금지
3. 소경 소재 (OD<30mm): 동일 보정 적용
4. 알람 발생 시: 번호 확인 → 코드표 참조
→ 해당 변수 수정 후 재시작
가공 전 체크리스트
소재 종류(#105)와 실제 소재 일치 확인
소재 외경/내경(#109,#110)과 실측값 비교
완성 치수(#111~#118)와 도면 대조
기계번호(#130)와 실제 기계 일치 확인
RPM(#120,#121)이 소재/공구에 적합한지 확인
첫 가공 시 단품모드(#108=1)로 시운전 권장

## Slide 16
O0852 프로그램 핵심 정리
파이프 소재 → 링형 부품 자동 연속 가공 매크로 시스템
작업자는 #101~#123 변수만 수정 (소재, 치수, 조건)
소재 종류(CN/RS/CM)에 따라 이송속도 자동 설정
면삭 → 스텝절삭 → 챔퍼 → 절단 사이클 자동 반복
소재 부족 시 오토링크로 자동 인출 후 재가공
30개 이상 알람으로 입력 오류/안전 문제 사전 차단
9대 기계 M코드 자동 매핑 (#130 변경만으로 전환)
질문이 있으시면 언제든 문의하세요